MEMBRÁNOVÉ SUCHÉ

PLYNOJEMY

Společnost HST Hydrosystémy navázala na začátku roku 2005 spolupráci s německým výrobcem plynojemů - firmou EISENBAU HEILBRONN GmbH. Díky této spolupráci rozšířila HST Hydrosystémy svou činnost o :

- návrhy a projektování plynojemů

- rekonstrukce stávajících vodních plynojemů – vestavba membrány

- dodávky nových membránových plynojemů

Firma Eisenbau Heilbronn GmbH se zabývá projektování a stavbou zařízení plynového hospodářství již více jak 70 let. Stěžejním výrobním programem je výroba plynojemů pro průmyslové aplikace a odpadové hospodářství.

- Plynojemy:

Díky vlastnímu konstrukčnímu oddělení je možné uspokojit širokou řadu poptávek. Výrobní program zahrnuje:

kompaktní, mobilní válcové        membránové plynojemy		       mokré plynojemy

plynojemy – membránové

10 – 120 m3                           100 – 10 000 m3                          500 – 5 000 m3

(velikosti udávají současné reference společnosti)

Společnost sídlí a má své výrobní kapacity v Heilbronnu. HST Hydrosystémy s.r.o. zajišťuje v České republice obchodní zastoupení, projektování, montáž zařízení a servis. Komponenty jsou z části původem ze Spolkové republiky Německo (membrány, některé konstrukce) a z části z české produkce (čidla, konstrukce).

Společnost Eisenbau Heilbronn GmbH se může v současnosti pochlubit s více než 1400 instalovanými plynojemy po celém světě. Drtivou část tvoří patentované suché membránové plynojemy, které společnosti vyrábí již 50 let.

Membránový plynojem je tvořen plynotěsnou nádrží – ocelovou nebo betonovou, ve které je umístěna membrána se závažím.

Membrána je uchycena na vodícím teleskopu, který zajišťuje přesný vertikální pohyb membrány při plnění plynojemu.

Způsob uchycení membrány na stěnách plynojemu a na teleskopu zajišťuje trvalé oddělení plynového prostoru od okolí.

- Popis funkce

Plynojem umožňuje jímat plyn při stálém tlaku a to i při kolísajícím objemu plynu.

Plyn je stlačován pohyblivým diskem upevněným na membráně. Dle požadovaného tlaku plynuje na disku umístěno závaží (většinou betonové kvádry). Standardní tlak se pohybuje mezi 20 a 30 mbar, zajištění vyšších tlaku (např. 50 mbar) je možné.

Při zvyšujícím se objemu v plynovém prostoru nádrže (pod membránou) se pohybuje disk směrem vzhůru. Stabilitu tohoto pohybu (přesný vertikální posun) zajišťuje teleskop. Jednotlivé segmenty teleskopu se pohybují po válečkových drahách.

Přívod a odtah plynu je zajišťován zemním nebo nadzemním potrubím – u rekonstrukcí je možné využít stávající vedení.

- Membrána

Membrána je plynotěsně instalována na obvod plynojemu a na pohyblivý ocelový disk. Materiál membrány je polyester 1100 dtex, hmotnost 1100 ± 100 gr/m2.

- Bezpečnost:

Plynojem obsahuje dva nezávislé bezpečnostní prvky…

- při dosažení maximálního objemu plynojemu a hrozícímu nebezpečí přeplnění (disk vystoupal do maximální výšky dojde k sepnutí mechanického uzávěru na víku plynojemu a odpuštění plynu do atmosféry nebo na hořák zbytkového plynu. Při poklesu disku je uzávěr opět uzavřen.

- přetlak v plynojemu je jištěn vodní bezpečnostní uzávěrou umístěnou na vnějším plášti plynojemu.

- Revize

Vzhledem k tomu, že je plynový prostor hermeticky oddělen o okolí je možné za provozu provádět revizní činnosti

- kontrola membrány a teleskopu (úniky a koroze)

- kontrola čidel a měřících mechanismů

- kontrola bezpečnostních prvků

- kontrola opláštění a statiky

Při činnostech uvnitř i vně plynojemu je nutné dbát bezpečnostních a požárních předpisů.

Plynojem je vybaven bezpečnostními a revizními prostupy. Při odstavení plynojemu je možné provádět bez demontáže (plynojemy z dvojité membrány) a bez vypouštění médií (vodní plynojemy) opravy a sanace.

- Výrobní řada – u nových plynojemů

| m3 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| øD | 6700 | 6700 | 7800 | 8400 | 9000 | 9100 | 10000 | 10100 | 10100 | 12700 | 12700 |
| HZ | 4000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 7000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 10000 |
| HD | 900 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1400 |
| HT | 3800 | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3700 | 4100 | 3900 | 3900 | 4200 | 5100 |
| H | 8700 | 10400 | 10400 | 10400 | 10400 | 11900 | 13300 | 13300 | 13300 | 13300 | 16200 |

| m3 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 4000 | 5000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| øD | 15500 | 17800 | 18000 | 19800 | 22500 | 23200 |
| HZ | 10000 | 10000 | 12000 | 12000 | 12000 | 14000 |
| HD | 1400 | 1500 | 1500 | 1700 | 1900 | 2000 |
| HT | 4800 | 4700 | 5700 | 5500 | 5300 | 5300 |
| H | 16200 | 16200 | 18299 | 19300 | 19300 | 22300 |

- Rekonstrukce stávajících mokrých plynojemů

Technologii jímání plynu pomocí membránového uzávěru lze velmi dobře použít při rekonstrukcích stávajících mokrých plynojemů. Rekonstrukce probíhá v následujících krocích …

- demontáž jímacího zvonu a vypuštění kapalinové/vodní uzávěry

- sanace stávajícího stavebního objektu – sanace pláště a dna

- úprava přívodního potrubí uvnitř plynojemu – zkrácení na úroveň dna

- montáž armatury na uchycení membrány na obvodu plynojemu

- montáž víka a teleskopu

- montáž střechy plynojemu

- montáž bezpečnostních prvků

Při takto provedené rekonstrukce je možné zachovat …

- stávající potrubí a armatury (popřípadě pouze sanovat)

- stávající stavební objekt plynojemu

- stávající plynovou regulační řadu

- stávající jímání plynu z vyhnívací nádrže

- stávající kotelnu / kogeneraci

- stávají řízení a bezpečnostní předpisy

- Hlavní specifikace membránových suchých plynojemů

(porovnání s dvoumembránovými plynojemy)

|  | Suchý (jedno-)membránový | Dvoumembránový |
| --- | --- | --- |
| Mechanický princip | ANO | NE (podpůrné ventilátory) |
| Dodatečné zařízení | NE | ANO |
| Dílčí revize zařízení | ANO (za provozu) | NE (při odstávce) |
| Odolné vůči povětrnostním vlivům | ANO | ANO (omezeně) |
| Odolné vůči mechanickým vlivům | ANO | ANO (omezeně) |
| Měření objemu | ANO | NE (jen podle průtoku) |
| Detekce netěsností a úniku plynu | ANO (uvnitř i vně) | NE (jen ve vnějším prostoru) |
| Bezpečnostní prvky | Mechanické | Elektromechanické |
| Opravy, generální (10-ti leté) revize | ANO při odstávce | NE (jen při demontáži) |

| Rekonstrukce mokrých plynojemů | ANO zachování staveb. objektu zachování ovládání zachování plynové řady zachování bezpečn. prvků | NE |
| --- | --- | --- |

- Provozní vlastnosti membránových suchých plynojemů

Provoz a ovládání plynojemu je obdobný jako u mokrých plynojemů:

  - mechanické jímání plynu tj.	bez dodatečného zařízení

bez ventilátoru na zvyšování tlaku plynu apod.

  - úspora energie (1-3 kWx3,5 Kč /kWhx8760 h/ročně

= cca 30 000-150 000Kč/ročně, po 30 letech 900 000 -4 500 000 Kč)

  - náhradní díly

  - revize elektrického zařízení (SNV ZONA 1 !!!)

  - dodateční ovládání a bezpečnostní prvky

  - nutná obměna zařízení po ??? letech

  - průběžná revize zařízení za provozu	dle provozních předpisů pro provoz plynového

zařízení možné kontroly a revize „až k membráně

plynojemu“ bez odstávky

  - obsluha stejná / obdobná jako u mokrého plynojemu

- Galerie referencí

V=200m3 / P=35 bar             V=500 m3 / P=30 bar                       V=800 m3/ P=30 bar

V=1500 m3 / P=30 bar                             V=1500 m3 / P=30 bar                          V=1500 m3 / P=22 bar

V=1500 m3 / P=30 bar                          V=2000 m3 / P=30 bar                       V=4000 m3 / P=25 bar

V=4000 m3 / P=40 bar                          V=5000 m3 / P=50 bar                       V=3000 m3 / P=30 bar